| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe i demontażowe |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0353-10 analogia | Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 0.95*2.2+1.31*2.0 | m2 m2 | 4,71 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,71 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0353-09 analogia | Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 3.0 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie fragmentu ściany na klatce schodowej (pd.- wsch. część budynku) (1.68*2.1-1.48*2.05)*0.3 | m3 m3 | 0.15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.15 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0348-05 analogia | Rozebranie istniejącego nadproża w miejscu nowoprojektowanego stalowego (obmiar założony) 1.85*0.2*0.76 | m3 m3 | 0.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.28 |
| 2 |  | Montaż stolarki |
| 5 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, z samozamykaczem, góra wypełniona szkłem bezpiecznym, dolna część stalowa, o odporności ogniowej EI60 D2 0.9*2.2 | m2 m2 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.98 |
| 6 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym D3 0.9*2.0 | m2 m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, dymoszczelne, z samozamy- kaczem, góra wypełniona szkłem bezpiecznym, dolna część stalowa o odporności ogniowej EI60 D4 1.4*2.0 | m2 m2 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.80 |
| 8 d.2 | KNNR 2 1103-01 | Montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, o odporności ogniowej EI30 D5 0.9*2.0 | m2 m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecz- nym Dz1 1.2*2.0 | m2 m2 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 10 d.2 | kalk. własna | Zakup i montaż samozamykaczy do drzwi do węzłów sanitarnych 2.0 | szt szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 3 |  | Wykonanie nadproża stalowego |
| 11 d.3 | KNR 4-01 0201-01 | Podparcie otworu drzwiowego 1.06*0.76 | m2 m2 | 0.81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.81 |
| 12 d.3 | KNR 4-01 0210-02 kalk. własna | Wykucie bruzd w ścianach dla włożenia belek stalowych (do nakł. roboc. za- stosow. współcz. 0,5) 1.9*2 | m m | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.80 |

Wykonanie prac mających na celu wydzielenie części budynku szkoły podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby oddziału  przedszkolnego – jako oddzielna strefa przeciwpożarowa

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 d.3 | KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia | Ułożenie poduszek z betonu C12/15 pod belki stalowe 0.05 | m3 m3 | 0.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.05 |
| 14 d.3 | KNR 4-01 0317-05 kalk. własna | Wciągnięcie, ułożenie i skręcenie belek stalowych - HEA 200 1.85*2 | m m | 3.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.70 |
| 15 d.3 | KNR 5-08 0803-04 kalk. własna | Mechaniczne wykonanie otworów na wylot w ścianie dla połączenia belek sta- lowych 4.0 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 16 | KNR 4-01 | Uzupełnienie nadproży betonem C12/15 | m3 |  |  |
| d.3 | 0203-02 |  |  |  |  |
|  | z.sz. 2.6. |  |  |  |  |
|  | 9905-01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 0.24 | m3 | 0.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.24 |
| 4 |  | Prace pozostałe |
| 17 d.4 | KNR-W 4-01 0331-03 analogia | Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi Dz1 0.3*2.05*0.76 | m3 m3 | 0.47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.47 |
| 18 d.4 | KNR-W 4-01 0334-06 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.48*2 | m m | 6.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.96 |
| 19 d.4 | KNR 0-16 0153-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 24 cm - ściana REI120 2.46*3.48-1.56*2.05 | m2 m2 | 5.36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.36 |
| 20 d.4 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 N/210 2.1*2 | m m | 4.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.20 |
| 21 d.4 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na nowej ścianie 2.46*3.48*2 | m2 m2 | 17.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.12 |
| 22 d.4 | KNR-W 2-02 0808-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach - uzupeł- nienie tynków na ościeżach 0.76*(2.05*2+1.35)+(2.1*2+1.68)*0.3 | m2 m2 | 5.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.91 |
| 23 d.4 | KNR-W 2-02 0803-03 kalk. własna | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - fragment ściany w miejscu nowoprojektowanego nadproża - do nakł. roboc. zastosowa- no współcz. zwiększaj. 1,2 0.3*2.0 | m2 m2 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |
| 24 | KNR-W 2-02 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich) wykonywane ręcznie - | m2 |  |  |
| d.4 | 0902-01 | wykonanie na powierzchni do 5 m2 - fragment ściany w miejscu nowoprojekto- |  |  |  |
|  | z.sz. 5.7. | wanego nadproża |  |  |  |
|  | 9911-03 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3*2.0 | m2 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |
| 25 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - ściana poz.26+poz.27+poz.28+poz.29 | m2 m2 | 24.23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.23 |
| 26 d.4 | KNR-W 2-02 1508-02 kalk. własna | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - lamperia do wysokości 155 cm (2.46*1.55-1.56*1.55)*2 | m2 m2 | 2.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.79 |
| 27 d.4 | KNR 2-02 1505-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych (pom. pozostałe) poz.30-poz.33-poz.31 | m2 m2 | 20.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.84 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 d.4 | KNNR 2 1405-04 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi poz.29 | m2 m2 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |