Nowa Słupia, dnia 18 marzec 2014 r.

RGI.341.3.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”.

(nr sprawy: RGI.341.3.2014)

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26 – 006 Nowa Słupia

tel. 	(041) 31 78 700

faks 	(041) 31 77 221

strona internetowa: www.nowaslupia.bip.jur.pl

e - mail: inwestycje@nowaslupia.pl

NIP: 657-24-64-005; REGON: 29 10 10 406

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. O/ Nowa Słupia nr: 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025

- Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst Dz. U. z 2013 r., poz.907, z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692)

  - Źródło finansowania zamówienia

POSTĘPOWANIE DOTYCZY „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia” objętego umową nr UDA-RPSW.04.02.00-26-596/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.04.02.00-26-596/09 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zadanie współfinansowane ze środków własnych Gminy Nowa Słupia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II – Gmina Nowa Słupia.

Sieć wodociągowa w miejscowości Wólka Milanowska – etap II, zakres robót:

Wodociąg rozdzielczy główny z rur PE średnicy 90 mm – włączenie do wodociągu istniejącego w rur ciśnieniowych PE średnicy 90 mm wykonanego w I etapie budowy wodociągu.

3.2    Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyłącza zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresu prac) określony jest w dokumentacji projektowej, będącej integralną częścią Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na którą składa się:

    - Projekt budowlany zawierający część opisową i graficzną.

    - Przedmiar robót.

W/w dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA:

    - Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach.

    - Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    - Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną będzie zawierała wady, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy.

    - W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu.

Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:

- roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacja projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

3.3.5. Ponadto za zgodą zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych  zmian umowy z Wykonawcą robót na podstawie Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności.

- Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-   klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

- Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

- Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości robót;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami;

- Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotowego zamówienia lub odstąpienia od umowy na zasadach określonych art. 145 ustawy Pzp.

- Do opisu przedmiotu zamówienia mają zastosowanie nazwy i kody określone zgodnie 
z nomenklaturą  Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

- Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy określonymi w Ustawie Prawo Budowlane.

- Roboty budowlane (przedmiot umowy) należy wykonać z materiałów własnych.

- Zastosowane w budowie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

Wykonawca zobowiązany będzie również:

- Przestrzegać przepisów BHP.

- Doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

- Usytuować drogi transportowe w taki sposób, by nie utrudniały Zamawiającemu bieżącej działalności.

- Zutylizować odpady i uporządkować plac budowy.

- Wdrożyć inne wytyczne przekazane z dniem przekazania frontu robót.

- Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 
i wymogami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji. Wersja papierowa dokumentacji do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi pok. Nr 18.

3.6.11. Do dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku.

4.  Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

do dnia 31 sierpień 2014r.

- Wymagania dotyczące gwarancji.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia minimum 36 - miesięcznego okresu gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru i przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Informacja o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.

- Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom przedstawiając stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, zgodność 
z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wymagania organizacyjne.

Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na adres Zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opatrzone zostały oznaczeniem:

Numer sprawy: RGI.341.3.2014

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Warunki ogólne udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy:

12.1.1  spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. tj.

1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.   posiadają wiedzę i doświadczenie,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

12.1.2  nie podlegający wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków szczegółowych:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca musi potwierdzić:

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wykazać co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, bądź przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł (brutto).

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagana jest informacja o podstawie do dysponowania osobą/ami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowychwraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich posiadania.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia niżej wymienionych dokumentów:

12.2.3. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ

12.2.4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 10 do SIWZ

12.2.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

12.2.7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na  zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga aby  dokumenty wymienione w pkt 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7 SIWZ dotyczące tych podmiotów załączyć do oferty Wykonawcy.

UWAGA !

Ponadto do oferty należy załączyć:

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej opracowany na podstawie przedmiaru robót.

- Sposób dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

- Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 Ustawy Pzp.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 Ustawy Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy załącznik Nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcom, załącza zał. Nr 2 do oferty z adnotacją nie dotyczy.

- Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa załącznik Nr 9 do SIWZ

Ponadto:

  - W celu potwierdzenia, warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia niżej wymienionych dokumentów:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik 
nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – załącznik nr 5 do SIWZ. Należy wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, bądź przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł (brutto).

    - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych  za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

Wymagane potwierdzenie dysponowania osobą/ami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych wraz wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich posiadania.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

    - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie 
z załącznikiem Nr 10 do SIWZ.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

13.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).

  - Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 13.2.2, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.8 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych winno odzwierciedlać stanowisko wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

- Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

    - Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: „za zgodność 
z oryginałem” i własnoręczny podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela – na każdej ze stron.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt 1. niniejszej SIWZ.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

| Marek Partyka | Kierownik Referatu Gospodarczo Inwestycyjnego |
| --- | --- |
| Szymon Markiewicz | w sprawach technicznych |
| Monika Sepioło | w sprawach merytorycznych |
| faks | (41) 31 77 221 |
| w terminach | poniedziałek - piątek od 8:30 do 14:30 |

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

| Wiesława Haba | Inspektor |
| --- | --- |
| faks | (41) 31 77 221 |
| w terminach | poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30 |

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem na adres Zamawiającego podany w pkt 1. niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła pytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Wymagania dotyczące wadium (art. 45 uPzp).

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

    - Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

- Przygotowanie oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Ofertę oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

  - Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

  - Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem 
i  pieczęcią imienną.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

  - Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą w formularzach załączonych do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców zgodnie z pkt. 9.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone  podpisem osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

  - Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony.

  - Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

  - Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty.

  - Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszystkie składane dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dokumenty te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej “Numer sprawy: RGI.341.3.2014 - Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

    - Oferta wspólna:

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów - należy załączyć do oferty.

- Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

  - Zmiany, wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „Numer sprawy: RGI.341.3.2014 - Zmiana Oferty”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania.

- Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert.

  - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na adres Zamawiającego wskazując przedmiot zamówienia. Na opakowaniu należy umieścić napis:

- „OFERTA NA: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia” (nr sprawy: RGI.341.3.2014).

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego określonej w pkt 1. niniejszego SIWZ w pokoju Nr 11 (sekretariat) do upływu terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2014r. do godz. 1000.

- Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) 
dnia 08.04.2014r. o godz. 1015.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

UWAGA

      - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej 
w złotych PLN.

      - W przypadku istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa poniżej, stwierdzonej aneksem do umowy strony wyodrębnią:

        - roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona 
w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

        - roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

        - roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, 
a których wykonanie stało się zbędne.

          - Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona w poniższy sposób poniżej:

- stawka r-g wskaźnik kosztów pośrednich i zysk – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

- ceny materiałów i sprzętu – według średnich cen publikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych i instalacyjnych i prac sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zamiany wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Podstawą określenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zaniechane będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

  - W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w pkt 2 zmiana wynagrodzenia uzasadni sporządzenie aneksu do umowy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

- Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ.

  - Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 -100 (100%=100pkt).

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga oceny |
| --- | --- |
| Cena oferty | 100 % |

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium: CENA - 100% wagi oceny. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

Cena - waga 100 %

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (Cmin : Co) x (100%) x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia,

C min - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, w ocenianej części przedmiotu zamówienia,

C o - cena oferty za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany:

20.7 Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru  najkorzystniejszej spośród uznanych za ważne.

  - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp:

- Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

- Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.148 – 151 uPzp):

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – istotne postanowienia umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy na podstawie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z pkt. 3.3.4 i 3.3.5 SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI  Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentacji zainteresowanym odbywać się będzie 
wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego zostaną udostępnione dokumenty.

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę formatu A4 cena 1,40 zł

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

  - Dokumentacja techniczna zał. Nr 1.

  - Projekt budowlany

  - Przedmiary robót

  - Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – zał. Nr 2.

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. zał. Nr 3.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 4.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. Nr 5.

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – zał. Nr 6.

  - Formularz ofertowy Wykonawcy – zał. Nr 7.

  - Projekt  umowy – zał. Nr 8

  - Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  zał. Nr 9.

  - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 10

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zamierzam (zgodnie z poniższą tabelą)/ nie zamierzam* powierzyć wykonanie/a części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

| Lp. | Część i wartość zamówienia | Nazwa podwykonawcy | Siedziba podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość ............................................................................ Data ..................................

......................................................................................................

( pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone w art. 22 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a w szczególności:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wykazując spełnianie warunków określonych w:

- pkt  2* polegam / nie polegam *)

- pkt. 3* polegam / nie polegam *)

- pkt. 4* polegam / nie polegam *)

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedstawiam / nie przedstawiam *) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

Miejscowość ............................................................................ Data ..................................

*) niewłaściwe skreślić

......................................................................................................

( pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość ............................................................................ Data ..................................

......................................................................................................

( pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Rodzaj robót i miejsce ich wykonania | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę brutto | Czas realizacji od ..... do ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

W załączeniu przedkładam dowody określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość ........................... Data ..................................

......................................................................................................

(pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresem wykonywanych przez nich czynności  oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”

oświadczamy że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowane stanowisko (funkcja) | Kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Uwaga: W kol. 4 należy wpisać wykształcenie, specjalność zawodową, rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejscowość ................................ Data ..................................

......................................................................................................

(pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

Formularz ofertowy Wykonawcy

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

..........................................................................................................……………………….………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres e - mail: ....................................................................................................................

Strona internetowa: .................................................…………………………………………..

Numer telefonu: ..................................................................................................................

Numer faksu: ......................................................................................................................

Numer REGON: ..................................................................................................................

Numer NIP: .........................................................................................................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

2. Przystępując do postępowania przetargowego na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”

2.1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Za cenę ryczałtową netto:………………………...........................................................PLN

(słownie złotych…………………………………………………..............................................)

za cenę ryczałtową brutto …………………..……………...................................PLN

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….…)

zgodnie z załączoną ofertą cenową, łącznie podatkiem VAT tj.……………………......PLN

(słownie złotych…………………………………………………..............................................)

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji od daty końcowego odbioru bez wad i usterek na okres …… miesięcy.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Dokonaliśmy / nie dokonaliśmy* wizji lokalnej na terenie inwestycji.

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny brutto określonej w pkt 2 formularza ofertowego następujących formach:

.............................................................................................................................................

11.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………..……….……

.............................................................................................................................................

..........................................................................................tel./faks: ……..……..……............

Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |

13.  Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

14.  Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki:

14.1)   ...................................................................................................... str ...................

14.2)   ...................................................................................................... str....................

14.3)   .......................................................................................................str....................

14.4)   .......................................................................................................str....................

14.5)   .......................................................................................................str....................

14.6)   .......................................................................................................str....................

14.7)   ...................................................................................................... str....................

14.8)   .......................................................................................................str....................

14.9)   .......................................................................................................str....................

14.10)  ......................................................................................................str....................

14.11) .......................................................................................................str....................

UWAGA:

Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela(i) i Wykonawcy na każdej zapisanej stronie.

*) niewłaściwe skreślić

Miejscowość ............................................... Data ..................................

......................................................................................................

(pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

........................................................

/pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia”

Oświadczam, że informacje zawarte*  ............................................................................   .............................................................................................................................................

Będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

W związku z powyższym ich treść jest poufna.

Uzasadnienie

(należy uzasadnić treść powyższego oświadczenia poprzez wskazanie okoliczności prawnych i faktycznych)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

*np.: na stronach ........... lub w załączniku nr ..... do oferty

Miejscowość ............................................................................ Data ..................................

......................................................................................................

(pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.3.2014

.......................................................

/ pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska – etap II - Gmina Nowa Słupia” oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.*

Miejscowość ............................................... Data ..................................

......................................................................................................

(pieczęć imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych)

* - niepotrzebne skreślić.