Załącznik nr 1

ZAKRES I OBMIAR ROBÓT

# Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi

| OPIS | ILOŚĆ \ JM |
| --- | --- |
| SALA BALOWA |  |
| 1) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych | 76,89 m² |
| 2) Wykonanie wylewki Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr. 7 cm | 76,89 m² |
| 3) Płytki typu gres 30*30 posadzka + 2 szt podesty + schody (4mb ) + grunt | 78 m² |
| 4) Cokolik wys. 7 cm z płytek gresowych | 36 mb |
| 5) Przygotowanie podłoża pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie | 186,22 m² |
| 6) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie | 186,22 m² |
| 7) Malowanie ścian farbą emulsyjną | 186,22 m² |
| 8 ) Wykonanie + montaż 1 szt. barierki 2,2 mb – dopasować do istniejącej ( metalowa , średnica rury fi 50) | 2,2 mb |
| 9) Malowanie farbą olejną 2szt. barierek . | 2 m² |
| SALA MAŁA |  |
| 1) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych. | 37,5 m² |
| 2) Wykonanie wylewki 37,5 m² Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka 7cm | 37,5m² |
| 3) Płytki typu gres - posadzka 30*30 cm | 37,5m² |
| 4) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm | 24 mb |
| 5) Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie- Skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie. | 93,22 m² |
| 8) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie. | 93,22 m² |
| 9) Malowanie ścian farbą emulsyjną | 93,22 m² |
| POM GOSPODARCZE (łazienka) |  |
| 1) Wycięcie krat stalowych . | 11,84 m² |
| 2) Zbicie tynków cementowo – wapiennych – bez sufitu | 33 m² |
| 3) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych . | 10,88 m² |
| 4) Wylewka Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr. 7 cm | 10,88 m² |
| 5) Wyprowadzenie na zewnątrz budynku kanalizacji + wykonanie 4 punktów hydraulicznych ( 2szt. ustęp +2 szt. umywalka) | 4szt. |
| 6) Wyprowadzenie instalacji wodnej z budynku | 1szt |
| 7) Wykonanie tynków cementowo -wapiennych kat .2 - | 33 m² |
| POM. GOSPODARCZE (KUCHNIA) |  |
| 1) Demontaż posadzki drewnianej + listew Podłogowych. | 12,96 m² |
| 2) Wylewka Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr.7 cm | 12,96 m² |
| 3) Płytki typu gres - posadzka 30*30 cm | 12,96 m² |
| 4) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm | 13,46 m² |
| 5) Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie | 48,31m² |
| 6) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie . | 48,31 m² |
| 7) Malowanie ścian farbą emulsyjną | 48,31 m² |
| KORYTARZ |  |
| Wyrównanie podłoża pod płytki ok.2 cm (masa samopoziomująca) | 15,87 m² |
| 2) Płytki typu gres – posadzka 30*30 cm | 15,87 m² |
| 3) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm | 11mb |
| 4) Zamurowanie otworu + tynkowanie | 0,36 m² |
| 5) Płytki typu gres 30*30 -schody 14 stopni + podest | 7 m² |
| 6) Cokolik wys. 7 cm z płytek gresowych - schody | 8 mb |
| 7) Przygotowanie podłoża pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie | 35 m² |
| 8) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie | 35 m² |
| 9) Malowanie ścian farbą emulsyjną | 35 m² |
| 10) Demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych | 5szt |
| 11) Zamurowanie otworów drzwiowych o pow.5m² gr. ściany 24cm | 5m² |
| 11) Tynkowanie pow. 4 m² | 4 m² |
| 12) Montaż drzwi metalowych szt.5 (kolor brąz ) 90\200 | 5szt. |
| 13) Obróbka glifów do 15 cm | 50mb |
| 14) Uzupełnienie ubytków + malowanie parapetów wewnątrz w budynku farbą olejną | 11szt |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | LAMPA (typu świetlówka) | GNIAZDO | Przełacznik |
| 1) Sala Balowa | 6 | 4 | 1 |
| 2) Mała Sala | 4 | 2 | 1 |
| 3) Pom. gospodarcze (łazienka) | 1 | 2 | 1 |
| 4) Pom.. gospodarcze (Kuchnia) | 1 | 2 | 1 |
| 5) Korytarz | 1 | 1 | 1 |
| 6) Garaż - szatnia 1 | - | 1 | - |
| 7) Oświetlenie zewnętrzne | 1 | - | 1 |
| 8) Garaż - warsztat wymiana skrzynki elektrycznej +10 bezpieczników automatycznych ((10szt. B10) | 1szt. |
| 9) Podłączenie 2 lamp z demontażu . | 2szt. |
| 10) Demontaż starej instalacji elektrycznej | 1szt |
| 11) Wyprowadzenie kabla elektrycznego pod Podgrzewacz elektryczny | 10mb |
| 12) Przewód elektryczny 3 * 1,5 | 150mb |
| 13) Przewód elektryczny 3 * 2.5 | 120mb |
| 14) Spinki do mocowania kabli. | 450szt |
| 15) Gips do mocowania puszek , gniazdek, skrzyni itp. | 1 szt. |
| 16) Rozdzielnia elektryczna 8 bezpieczników automatycznych ( 8szt B10) + włącznik różnicowo prądowy 1 fazowy) | 1 szt. |
| 17) Puszki | 20szt |
| 18) Wkucie instalacji w istniejący tynk cementowo- wapienny + zatynkowanie bruzd | 180mb |