Załącznik Nr 1

do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia

Zadanie nr 1

Budowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Skały obwód Nr 1:

- Długość obwodu 700 mb – na istniejących słupach energetycznych

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm² – 700 mb

- Dowieszenie 8 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W

- Budowa sterowania oświetlenia wraz ze sterownikiem typu CPA 4.0 i uzgodnienie lokalizacji SO w RE Ostrowiec Św.

Termin realizacji zadania – do dnia 30 października 2014 roku

Zadanie nr 2

Budowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Skały obwód Nr 2:

- Długość obwodu 800 mb – na istniejących słupach energetycznych

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm² – 800 mb

- Dowieszenie 9 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W

- Budowa sterowania oświetlenia wraz ze sterownikiem typu CPA 4.0 i uzgodnienie lokalizacji SO w RE Ostrowiec Św.

Termin realizacji zadania – do dnia 30 października 2014 roku

Zadanie nr 3

Budowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Jeleniów:

- Długość obwodu 500 mb – na istniejących słupach energetycznych

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm²– 500 mb,

- Dowieszenie 5 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W

- Budowa sterowania oświetlenia wraz ze sterownikiem typu CPA 4.0 i uzgodnienie lokalizacji SO w RE Ostrowiec Św.

Termin realizacji zadania – do dnia 30 października 2014 roku

Zadanie nr 4

Dobudowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Nowa Słupia (Łazy):

- Długość obwodu 250 mb – na istniejących słupach energetycznych

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm²– 250 mb

- Dowieszenie 5 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W,

Termin realizacji zadania – do dnia 30 października 2014 roku

Zadanie nr 5

Dobudowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Pokrzywianka:

- Długość obwodu 650 mb – na istniejących słupach energetycznych

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm² – 650 mb

- Dowieszenie 5 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W,

Termin realizacji zadania – do dnia 30 października 2014 roku

Zadanie nr 6

Dobudowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Rudki przy drodze wojewódzkiej:

- Długość obwodu 250 mb

- Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej typu ZN-10 – 4 szt.

- Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej typu E-10/4,3 – 1 szt.

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm² – 250 mb

- Dowieszenie 5 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego.

- Przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę

Termin realizacji zadania – do dnia 20 grudnia 2014 roku

Zadanie nr 7

Dobudowa obwodu oświetlenia drogowego w msc Jeleniów przy drodze powiatowej:

- Długość obwodu 200 mb

- Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej typu ZN-10 – 3 szt.

- Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej typu E-10/4,3 – 1 szt.

- Dowieszenie przewodu izolowanego linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego typu 2x25mm² – 200 mb

- Dowieszenie 4 opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła o mocy 70W,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego.

- Przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę

Termin realizacji zadania – do dnia 20 grudnia 2014 roku