Załącznik Nr 5 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA NA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2007R.

# Podstawowe wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego

## Czynności eksploatacji  należy wykonywać zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Zarządzenie Ministra Górnictwa, energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej 
z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie szczególnych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14.09.1987r. 
w sprawie szczególnych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego co znalazło swoje odbicie w przepisach Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, dział I, zeszyt 4 „Eksploatacja urządzeń oświetlenia elektrycznego” stan prawny na dzień 19.11.1988r. powyższe obowiązuje do czasu opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci oświetleniowej.

## Do podstawowych wymagań eksploatacyjnych wynikających z Zarządzenia     z punktu 1.1 c zalicza się:

- Przejęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, nowych lub po remoncie może nastąpić po stwierdzeniu, że:

- odpowiadają wymaganiom określonym w normach i przepisach dotyczących budowy urządzeń oświetlenia elektrycznego

- zainstalowano je zgodnie z dokumentacją budowlaną

-  odpowiadają warunkom ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

- zapewniają właściwy dla każdej kategorii oświetlenia drogi poziom luminancji i równomierności luminancji lub poziom natężenia oświetlenia i równomierności natężenia zgodnie z zaleceniami dotyczącymi oświetlenia dróg i ulic wydanymi przez polski Komitet Oświetleniowy SEP (na podstawie publikacji CIE 115)- 1997r.

- Na urządzeniach oświetlenia elektrycznego powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

- stosowanych zabezpieczeń i wartości ich nastawienia

- przewodów fazowych i zerowych oraz zacisków ochrony

- obwodów oświetlenia elektrycznego

- obwodów sterowania i sygnalizacji oświetlenia elektrycznego

- Stan techniczny urządzeń oświetlenia oraz warunki eksploatacji powinny być kontrolowane na podstawie przeprowadzonych okresowo oględzin i przeglądów

- Dopuszczalna liczba niesprawnych źródeł światła oświetlenia drogowego w stosunku do ogólnej ich liczby nie powinna przekraczać w odniesieniu do:

- oświetlenia centralnych i głównych dróg w granicach Nowej Słupi i Rudek          – 5%

- oświetlenie dróg wojewódzkich                                                                               – 10%

- pozostałe oświetlenie na terenie Gminy Nowa Słupia                                              – 15%

W/w dopuszczalny procent niesprawnych źródeł światła oświetlenia drogowego dotyczy 100 kolejnych opraw dowolnie wybranego ciągu oświetlenia jednej lub kilku dróg w granicach gminy.

- Terminy i zakres oględzin urządzeń oświetlenia ulicznego należy ustalić w instrukcji eksploatacji. Oględziny powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy w roku.

- Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy sprawdzić 
w szczególności:

- stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń i osprzętu

- stan czystości opraw i źródeł światła

- poziom hałasu i drgań źródeł światła

- stan urządzeń zabezpieczających i sterowania oświetleniem ulicznym. Nieprawidłowości stwierdzone podczas oględzin należy usunąć i w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne, dotyczące źródeł światła i opraw.

- Przeglądy urządzeń oświetlenia ulicznego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 2 razy w roku

- Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

- czynności przewidziane do wykonania podczas oględzin

- sprawdzenie działania urządzeń sterowania

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiary rezystancji izolacji,

- wymianę uszkodzonych źródeł światła

- badania kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Remonty urządzeń oświetlenia ulicznego powinny być przeprowadzone w terminach 
i zakresach ustalonych w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem wyników przeglądów. Urządzenia powinny być przekazane do remontu, jeżeli stwierdzi się pogorszenie stanu technicznego  opraw, które umożliwią uzyskanie wymaganej wartości parametrów oświetleniowych oraz uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu obsługi, otoczenia i użytkowników dróg i ciągów pieszych.

W czasie pomiarów wykonywanych podczas eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego w celu poprawy ich skuteczności.

- Wyniki pomiarów wykonywanych podczas eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego należy uznać za zadawalające jeżeli:

- wartości rezystancji izolacji są zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy przyjmowaniu ich do eksploatacji

- spełnione są wymagania ustalone w przepisach o ochronie przeciwporażeniowej

- poziom natężenia oraz równomierności oświetlenia są zgodne z obowiązującymi normami, zaleceniami lub ustaleniami zawartymi w dokumentacji budowlanej.

2. ZAKRES RZECZOWY KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

2.1 Wykonawca w ramach konserwacji urządzeń oświetleniowych zobowiązany jest wykonywać:

a) Prace planowane, do których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie cytowanych w punkcie 1.1 przepisów, a w szczególności:

- oględziny linii napowietrznych i kablowych

- przeglądy techniczne urządzeń oświetleniowych

- malowanie metalowych konstrukcji wsporczych (wysięgniki, słupy) i metalowych wolnostojących szaf oświetleniowych

- czyszczenie opraw oświetleniowych , mycie kloszy szklanych i z tworzyw sztucznych

- pomiary wartości parametrów oświetleniowych

- pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej

b) wymiana źródeł światła

c) kontrole stanu oświetlenia w porze świecenia

d) prace nieplanowane (awaryjne) a w szczególności:

- wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania w tym zegarów astronomicznych i innych

- naprawa uszkodzonych kabli (lokalizacja uszkodzenia, roboty ziemne i montaż muf kablowych lub wymiana odcinków kabli między słupami oświetleniowymi)

- wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów i układów zapłonowych

- wymianę połamanych lub uszkodzonych w trakcie kolizji i wypadków słupów oświetlenia wydzielonego

- wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych, wnęk słupowych

- wymiana uszkodzonych w wyniku kolizji lub zużytych w trakcie eksploatacji szaf oświetleniowych

- uzupełnienie napisów na słupach oświetleniowych i szafach oświetlenia ulicznego

- likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego

- naprawa i odbudowa urządzeń, przewodów oświetlenia ulicznego po aktach wandalizmu i kradzieży

Zamawiający ustala:

e) wycinkę gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetlenia na oświetleniu wydzielonym

f) prostowanie słupów oświetleniowych na oświetleniu wydzielonym

g) utylizację zużytych źródeł światła

h) okresowe kontrole oświetlenia ulicznego prowadzone wspólnie z zamawiającym

i)  całodobowy nadzór nad urządzeniami oświetleniowymi

j) przejęcie wszelkich zobowiązań Gminy Nowa Słupia względem Rejonowego Zakładu Energetycznego- Ostrowiec Św. wynikających z umowy Użyczenia oświetlenia ulicznego zawartej w dniu ………. Ogólnych Zasad współpracy z dnia …………..

k) prowadzenie na bieżąco dokumentacji eksploatacji w zakresie:

- książka zgłoszeń bieżących remontów, przeglądów.

2.2 Terminy usunięcia awarii na oświetleniu ulicznym:

- awaria oświetlenia ulicznego (całego ciągu ulicznego) musi być usunięta najpóźniej przed czasem następnego świecenia- godzina jest uzależniona od ustawienia zegara astronomicznego sterującego czasem załączania oświetlenia

- awaria, uszkodzenia pojedynczych opraw winny być usunięte najpóźniej 48 godzin od daty zgłoszenia

- awarie spowodowane klęskami żywiołowymi- bez zbędnej zwłoki.

Zamawiający kategorycznie zabrania włączania w ciągu dnia oświetlenia ulicznego dla wymiany uszkodzonych źródeł światła. W przypadku konieczności zaświecenia oświetlenia ulicznego poza godzinami jego pracy wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

Tabela Nr 1

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w Gminie Nowa Słupia przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w łącznej ilości 1093 punktów świetlnych.

| Lp | Nazwa punktu sterowania | Typ oprawy, moc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sodowa 100W | Sodowa parkowa | Sodowa 150W | Sodowa 250W | Rtęciowa 250W | Żarowa 150W | Rtęciowa 150W |
|  | Bartoszowiny | - | - | 1 | - | 4 | - | 19 |
|  | Baszowice 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | - |
|  | Baszowice 2 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Baszowice 3 | - | - | - | - | 9 | - | 1 |
|  | Baszowice 4 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Baszowice skrzynka oświetleniowa | - | - | - | - | 6 | 4 | - |
|  | Baszowice skrzynka oświetleniowa | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 |
|  | Baszowice Kępa | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Cząstków 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
|  | Cząstków 2 | - | - | - | - | 2 | - | 18 |
|  | Cząstków 3 | - | - | - | - | 16 | - | - |
|  | Cząstków 4 | - | - | - | - | 19 | - | - |
|  | Cząstków 5 | - | - | - | - | 16 | - | - |
|  | Cząstków 6 | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  | Dębniak 1 | - | - | 7 | - | 5 | - | - |
|  | Dębniak 2 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
|  | Dębno 1 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | Dębno 2 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Dębno 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Dębno 4 | - | - | - | - | 11 | - | - |
|  | Hucisko | - | - | - | - | - | 26 | - |
|  | Jeleniów 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
|  | Jeleniów 2 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Jeleniów 3 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | Jeleniów 4 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Jeleniów 5 | - | - | - | - | 8 | - | 1 |
|  | Jeleniów Kolonia 1 | - | - | 6 | - | 9 | - | 1 |
|  | Jeleniów Kolonia 2 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | Jeleniów Kolonia 3 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  | Jeleniów Kolonia 4 | - | - | 9 | - | 4 | - | - |
|  | Jeleniów Kolonia 6 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Jeziorko 1 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Jeziorko 2 | - | - | - | - | 8 | - | - |
|  | Jeziorko 3 | - | - | - | - | 11 | - | - |
|  | Mirocice 1 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Mirocice 2 | - | - | - | - | 12 | - | - |
|  | Mirocice 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Nowa Słupia Rynek | - | 19 | 36 | - | - | - | - |
|  | Nowa Słupia 1 | - | - | 2 | - | 15 | - | - |
|  | Nowa Słupia 2 | - | - | - | - | 29 | - |  |
|  | Nowa Słupia 3- skrzynka przy ul. Kieleckiej | - | - | - | - | 25 | 15 | 4 |
|  | Nowa Słupia 4-skrzynka przy ul. Ostrowieckiej | - | - | 22 | - | 9 | - | - |
|  | Nowa Słupia –skrzynka przy ul. Partyzantów | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Nowa Słupia 5 Gimnazjum | - | - | - | - | 11 | - | - |
|  | Nowa Słupia Łazy 1 | - | - | - | - | 9 | - | - |
|  | Nowa Słupia Łazy 2 | - | - | 7 | - | 8 | - | - |
|  | Paprocice-skrzynka ośw. | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  | Paprocice | - | - | - | - | 11 | - | 1 |
|  | Rudki 2 | - | - | 10 | - | 13 | - | 3 |
|  | Rudki 3 | - | - | 1 | - | 12 | - | 6 |
|  | Rudki 4 Serwis | - | - | - | - | 16 | - | - |
|  | Rudki MSTW | - | - | 9 | - | 21 | - | 2 |
|  | Rudki Skowroniec | - | - | - | 2 | 11 | - | - |
|  | Rudki Cegielnia | - | - | - | - | 14 | - | - |
|  | Rudki Sosnówka | - | - | - | - | 35 | - | 1 |
|  | Rudki os. Górne | - | - | - | - | 17 | - | 29 |
|  | Rudki Podchełmie | - | - | 11 | - | - | - | - |
|  | Skały 1 | - | - | 8 | - | 2 | 14 | - |
|  | Skały 2 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | Stara Słupia 1 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  | Stara Słupia 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  | Stara Słupia 3 | - | - | - | - | 35 | - | - |
|  | Stara Słupia 4 | - | - | - | - | 13 | - | - |
|  | Stara Słupia 5 | - | - | 13 | - | - | - | - |
|  | Stara Słupia 6 | - | - | - | - | 12 | - | - |
|  | Stara Słupia 7 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Stara Słupia 8 | - | - | 6 | - | - | - | - |
|  | Stara Słupia Hektary | - | - | 9 | - | 1 | - | - |
|  | Trzcianka Las | - | - | - | - | 13 | - | - |
|  | Trzcianka | - | - | - | - | 8 | - | - |
|  | Włochy 1 | - | - | 13 | - | - | - | - |
|  | Włochy 2 | - | - | 17 | - | - | - | - |
|  | Włochy 3 | - | - | 12 | - | - | - | - |
|  | Wólka Milanowska 1 | - | - | - | - | 11 | - | - |
|  | Wólka Milanowska 2 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  | ZEORK | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | RAZEM | 5 | 19 | 205 | 2 | 693 | 67 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |

STRUKTURA SYSTEMU OŚWIETLENIA BEDOCEGO PRZEDMIOTEM

ZAMÓWIENIA

1. LICZBA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM-1093

w tym:

-  punkty świetlne zmodernizowane   -231 szt.

-  punkty świetlne nie zmodernizowane  - 862 szt.

2. ZASILANIE I ROZDZIELNICE OŚWIETLENIOWE.

Sieć oświetlenia będąca przedmiotem zamówienia zasilania jest na istniejącym terenie gminy stacji transformatorowych poprzez 73 szt. rozdzielnic oświetleniowych wykonanych jako:

-  tablice oświetleniowe naścienne umieszczone w stacjach trafo, z których są zasilane-65 szt.

- skrzynki oświetleniowe mocowane na słupie – 8 szt.