Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy wykaz

pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz szkolenia nauczycieli

Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych

| L/p |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna |  |  |
| 1 | Miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły ( wymagane wskaźniki: PM 10, PM 2.5) posiadający możliwość zamieszczenia jego odczytów na stronie internetowej szkoły | Czujnik PM10 i PM2,5 służy do ciągłego lub okresowego monitoringu jakości powietrza poprzez badanie stężenia pyłów zawieszonych o rozmiarach PM2,5 i PM10. Czujnik PM10 i PM2,5 za pomocą sensora laserowego ustala stężenie pyłów zawieszonych i aktualizuje je w czasie rzeczywistym. SDL607 dostarcza także dane na wbudowany port USB, co pozwala używać go jako czujnika PM10 i PM2,5 w większym systemie pomiarowym. Na potrzeby prezentacji informacji online opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. Przy opracowywaniu skali uwzględnić określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031). Skala pozwala porównać odczyty z czujnika z oficjalnymi danymi podawanymi przez miejskie stacje monitoringu. Czujnik PM2.5 / PM10 jest przeznaczony do użycia wewnątrz pomieszczeń, nie nadaje się do instalacji na zewnątrz, ale może być użyty do pomiarów na zewnątrz przez ograniczony czas. Czujnik posiada certyfikaty CE/FCC/RoHS | szt. | 1 |
| 2 | Maseczki antysmogowe z filtrem | Produkt fabrycznie nowy chroniący drogi oddechowe przed działaniem wielu czynników zewnętrznych, szkodliwych dla zdrowia zwłaszcza w bezwietrzne dni w sezonie grzewczym, kiedy w powietrzu zawieszone są trujące pyły. Maska wyprofilowana oraz wyposażona w rzepy co pozwala dokładnie dopasować ją do twarzy, nie zakrywająca całej twarzy, a jedynie chroniąca drogi oddechowe (nos i usta). Możliwość łatwej wymiany filtrów na nowe. | szt. | 10 |
| 3 | Filmy, plansze, plakaty, gry edukacyjne o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza, odnawialnymi źródłami energii. | FILM "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa". Film przedstawiający praktyczne rozwiązania w rolnictwie – jak działa piec opalany słomą, jaka jest jego wydajność, opinie użytkowników itp. Na przykład "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa" to film edukacyjny opisujący podstawowe, odnawialne źródła energii: promieniowanie słoneczne, wiatr, energia wód i biomasę. W każdym z tych rodzajów przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w rolnictwie. Film informuje również o zasobach energii odnawialnej w Kraju oraz stopniu ich wykorzystania. | szt. | 1 |
|  |  | PLANSZA o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza. Duża, czytelna plansza edukacyjna przedstawia budowę porostów (grzybów porostowych) oraz skalę porostową. Na planszy przedstawionych jest 7 stref zanieczyszczenia powietrza określanych za pomocą bytujących w tych strefach gatunków porostów - ich ryciny przedstawiono w każdej ze stref na planszy. Porosty (grzyby porostowe) są dobrymi biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza (gatunki wskaźnikowe) . Plansza laminowana, oprawiona w drążki z zawieszką. Wymiary: 130 x 91 cm. | szt. | 1 |
|  |  | GRA Eko-Gra: Chrońmy środowisko! Gra zwiększa świadomość ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: plansza do gry, 4 pionki, kostka do sztuka 1 | szt. | 1 |
|  |  | PLAKAT: Odnawialne źródła energii - Plansza ścienna o wymiarach 70 x 100 cm przedstawia odnawialne źródła energii jakimi są woda, wiatr i Słońce. (wydrukowana jako plakat) | szt. | 1 |
|  | Energia wiatru - model/zestaw demonstracyjny | Uczniowie budują z elementów zestawu działającą mini-wersję generatora wiatrowego, czyli turbinę wiatrową, która jest podstawowym elementem elektrowni wiatrowej, w której prąd pozyskiwany jest w wyniku zamiany energii kinetycznej wiatru na mechaniczne obroty wiatraka turbiny, a w następstwie tego na energię elektryczną. Zaawansowana budowa turbiny pozwala eksperymentować uczniom z różnymi ustawieniami łopat oraz ich ilością - zestaw zawiera 3 różne typy łopat (łącznie 9 sztuk) zainspirowanych badaniami aeronautycznymi NASA, jak również nowoczesne łopaty arkuszowe. O przepływie prądu informują zapalające się diody LED. Skład zestawu: • turbina wiatrowa (generator wiatrowy) w wersji mini • statecznik ustawiający turbinę w kierunku wiatru • prądnica 3-fazowa • różne typy łopat • diody LED demonstrujące przepływ prądu. | szt. | 1 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | Energia termalna- model/zestaw demonstracyjny | Zestaw modeli eksperymentalnych, w którym uczniowie wytwarzają energię elektryczną wykorzystując do tego jedynie gorącą i zimną wodę! Wytwarzanie tej czystej formy energii możliwe jest dzięki zawartemu w zestawie termoogniwu wodnemu, które wytwarza energię wykorzystując różnicę temperatur wody gorącej i zimnej, którą napełniane są zbiorniki. Wielkość - moc - wytworzonej energii można zaobserwować na wchodzącym w skład zestawu wiatraczku (turbince) i zapalających się diodach LED, jak również dwóch termometrach. Skład zestawu (3 moduły): • termoogniwo - moduł termoelektryczny • pojemniki na wodę • 2 termometry • moduł wiatraczka • moduł diodowy LED • przewody | szt. | 1 |
| 6 | Słona woda - model -uzyskanie energii elektrycznej z wody morskiej | Eksperymentalny zestaw demonstracyjny, za pomocą którego uczniowie wytwarzają energię elektryczną wykorzystując słoną wodę (wodę morską) będącą elektrolitem oraz płytki magnezowe. Moc uzyskanej energii widać na dołączonym do zestawu wiatraczku. Skład zestawu (2 moduły): • ogniwo słonowodne • płytka anodowa • moduł wiatraczka • pojemnik • strzykawka • przewody | szt. | 1 |
| 7 | Zawartość smoły w papierosie - zestaw doświadczalny | Zestaw praktycznie demonstruje obecność i zawartość substancji smolistych i nikotyny w papierosach. Papieros (nie dołączone) zapalany jest za pomocą pompki, a spalane substancje, normalnie zaciągane przez palacza do płuc, osadzane są w modelu na okrągłych filtrach (25 sztuk w zestawie), który zmienia barwę w zależności od ilości substancji zawartych w papierosie – barwę tę można porównać z dołączoną skalą kolorystyczną. Na wyższych poziomach nauczania substancje z filtra można poddać analizie chemicznej. Filtry zawarte w zestawie (25 szt.): • materiał z włókna szklanego • średnica: 7 cm; • retencja: 1,6 μm; | szt. | 1 |
| 8 | Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne - działający model pokazujący zasadę działania | Zestaw demonstruje wytwarzanie czystej energii wykorzystujące tylko energię Słońca i wodę. Zestaw zawiera m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie, podwójne pojemniki do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło, pojemnik na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). Wymiary elementów: od 7 cm (wysokość pojemników) do 15,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne). | szt. | 1 |
| 9 | Turbina wodna model pokazujący zasadę działania | Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona jest do małego generatora wytwarzającego prąd, którego działanie widoczne poprzez m.in. świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu (zawarte w zestawie) . | szt. | 1 |
| 10 | Energia słoneczna model do doświadczeń | Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego. Skład zestawu: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody podstawka fotoogniwa, termometr szkło powiększające silniczek elektryczny śmigło podstawka silniczka lustro paraboliczne podstawka pod lustro paraboliczne lustro płaskie lupa podwójna, kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne probówka podstawka probówki stojak do probówki gumki spinacze do papieru z główką plastikowe koluszka nitka plastikowe paski arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje, itp.) | zestaw | 1 |
| 11 | Bio - energia - model pokazujący zasadę funkcjonowania (paliwo np. etanol) | Zestaw do demonstrujący zasilania urządzeń alkoholem (model wykorzystujący roztwór etanolu o stężeniu 5%...15%, działający także napędzany piwem lub winem). W zestawie: ogniwo paliwowe, przewody, śmigło oraz pojemnik na paliwo etanolowe i naczynie miarowe; wszystkie elementy tworzące jedną całość. Urządzenie może działać non-stop przez wiele dni. Wymiary: 10,5 x 12 x 13 cm. | szt. | 1 |
| 12 | Model do skupienia energii słonecznej | Model składa się z dużego lustra parabolicznego (w kształcie misy) o średnicy 30 cm zamocowanego na statywie z podstawą oraz wysięgnika wychodzącego ze środka lustra zakończonego miedzianym naczyniem. Model demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym. | szt. | 1 |
| 13 | Pojazd z napędem wodorowym | Model (jeżdżący) pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Możliwość obserwacji tworzenia się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana ma być energia elektryczna oraz para wodna. Wymiary: 15,5 x 12,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 24 x 10,5 x 8,5 cm (autko) | szt. | 1 |
| 14 | Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej. | Zestaw przenośny do badania powietrza atmosferycznego umożliwiający wykonywanie badań i doświadczeń zarówno w terenie, jak i w pracowni szkolnej zawierający 11 starannie opracowanych doświadczeń oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy. Skład zestawu: Długopis laser/latarka 1 szt. Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt. Gwóźdź długi 2 szt. Linijka 15 cm transparentna z lupą 1 szt. Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 szt. Łyżko-szpatułka 1 szt. Matryca milimetrowa A4 3 szt. Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt. Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 1 szt. Notatnik 1 szt. Ołówek 1 szt. Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt. Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt. Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt. Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt. Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt. Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt. Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1 szt. Taśma samoprzylepna 1 szt. Termometr min.-max z higrometrem 1 szt. Woda destylowana 200 ml Walizka zamykana z rączką (wyściełana wewnątrz pianką) o wym. 30,5 cm x 37 cm 1 szt.; | zestaw | 1 |
|  | Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu | Zestaw do badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Skład: Barometr Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm) Paski wskaźnikowe do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu Termometr min.-max z higrometrem Termometry szklane -10..+110 st. ⁰C Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g Deszczomierze (wbijane w podłoże) Fiolki PS z korkiem Kolby stożkowe z korkiem Lejki Bibuły filtracyjne (sączki) Łyżko-szpatułka Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany Lupa z 3 powiększeniami Nasiona rzeżuchy Paski wskaźnikowe pH Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml Korki do cylindrów Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym Palniki spirytusowe z knotem Stojaki nad palnik alkoholowy Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml Szalki Petriego Szczypce laboratoryjne do zlewek Szczypce laboratoryjne Szkiełka podstawowe Szkiełka zegarkowe Taśma samoprzylepna Zestaw reagentów Matryca milimetrowa foliowana Okulary ochronne podstawowe. | zestaw | 1 |
| 15 | Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w powietrzu | Komplet 12 pasków do oznaczania poziomu ozonu w powietrzu (w ramach 4 zakresów) w ciągu 10 minut (wg skali barwnej) | zestaw | 1 |
| 16 | Miernik prędkości wiatru i temperatury | Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym (w oC lub oF). Na baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. Zakresy: (prędkość wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60 oC. | szt. | 1 |
| 17 | Miernik promieniowania UV | Miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290...390 nm. Wyposażony w sondę z czujnikiem promieniowania UV. Mobilny i poręczny. Możliwość dokonywania pomiarów trzymając miernik w dłoni. Zasilany baterią 9V. | szt. | 1 |
| 18 | Stacja pogody, dydaktyczna, umieszczona na terenie szkoły | Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do wspomagania stałych obserwacji pogody. Zbudowana tak by był swobodny dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi ścianami, pomalowana na biało. Zawierać powinna: termometr min.-max., higrometr i barometr i deszczomierz wbijany w glebę. Wymiary: 760 (wys.) x 880 (szer.) x 680 mm. | szt. | 1 |
| 1.2 |  | Ochrona wód |  |  |
| 1 | Zestaw ekologiczny do badania wody | Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika (razem 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; dołączone bufory do kalibracji). Zawartość zestawu umieszczona w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego. | zestaw | 1 |
| 2 | Zestaw edukacyjny do badania wody: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody | Zestaw do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Zestaw powinien zawierać rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku (90 g), piasek (3 x 65 g), żwir (3 x 65 g) oraz plastikowy pojemnik miarowy o poj. 50 ml, papier filtrujący (A4) oraz okulary ochronne. Wymiary samego modelu (wieży filtracyjnej): 23 x 10 x 18,5 (H) cm. | zestaw | 1 |
| 3 | Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości chlorków w wodzie (metodą miareczkowania). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy (wysoki i niski): 0..1000 mg/l (ppm) Cl-, 0..100 mg/l (ppm) Cl-. | zestaw | 1 |
| 4 | Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości żelaza w wodzie (metodą kolorymetryczną), umożliwia wykonanie 50 testów. Zakres: 0..5 mg/l (ppm) żelazo Fe2+, Fe3+, wrażliwość 1 mg/l | zestaw | 1 |
| 5 | Pakiet do badania zawartości fosforów w wodzie | Pakiet do badania wody, przeznaczony do oznaczania zawartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwi wykonanie 50 badań (testów) | zestaw | 1 |
| 6 | Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji) azotanów wodzie i glebie (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwi wykonanie 200 testów (100*woda + 100*gleba) | zestaw | 1 |
| 7 | Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości siarczynów w wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne), umożliwi wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..20 mg/l (ppm) Na2SO3, 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3 | zestaw | 1 |
| 8 | Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwi wykonanie 100 testów. Zakres: 0..10 mg/l (ppm) O2 | zestaw | 1 |
| 9 | Przenośny zestaw pojemników i próbek | Komplet: nosidło + 8 zamykanych pojemników (2 x 4 różne) do przenoszenia i przechowywania różnego typu próbek terenowych (wodnych i glebowych). Nosidło z tworzywa sztucznego, ma dwie komory z otworami dostosowanymi do pojemników oraz stabilny uchwyt. W nosidle powinny się mieścić (zawarte w zestawie) zamykane pojemniki, butle i słoje – razem 8 sztuk (4 różne, każdego 2 sztuki). W skład zestawu wchodzi: nosidło z tworzywa sztucznego, z dwoma komorami z otworami dostosowanymi do pojemników oraz stabilnym uchwytem 2 butle (PP/PE) zakręcane z wąskimi szyjami o poj. 1000 ml każda 2 butle (PP/PE) zakręcane z szerokimi szyjami o poj. 1000 ml każda 2 słoje z szeroką szyją o poj. 500 ml każdy 2 butle szklane o poj. 1000 ml każda, ze szkła brązowego na próbki światłoczułe. Elementy zestawu wodoodporne. | zestaw | 1 |
| 10 | Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów (w wodzie i glebie) | Opakowanie 100 pasków wysokiej jakości do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną – wg skali barwnej). | zestaw | 1 |
| 1.3 |  | Ochrona gleb i powierzchni ziemi |  |  |
| 1 | Wpływ człowieka na glebę- zestaw doświadczalny | Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (szalki, zlewki, pipety, fiolki, lupy, łopatka do gleby, bagietka itd.) wraz z niezbędnymi substancjami oraz roztworem wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną. Tematami ćwiczeń powinny być m.in.: wpływ skażenia gleby na wzrost roślin, zasolenie gleby, oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ wybranych nawozów na gruzełkowatość gleby i na jej odczyn pH. Dołączone karty pracy. | zestaw | 1 |
| 2 | Zestaw doświadczalny do badania gleby | Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Zestaw powinien zawierać kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń . Cały zestaw umieszczony w sztywnej walizce. Za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń, zapoznaje z najważniejszymi cechami i rolą gleby w przyrodzie, od typów gleb i składu granulometrycznego, poprzez właściwości fizykochemiczne, dochodzimy do roli organizmów żywych w glebie, a także skutków działalności człowieka. W zestawie karty pracy. Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy wzbogacony o dodatkowe reagenty do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie. | zestaw | 1 |
| 3 | Zestawy doświadczalne do badania Biodegradacji | Zestaw doświadczalny Biodegradacja. Zestaw ma umożliwiać przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów oraz swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania, daje możliwość testowania stopnia biodegradowalności materiałów zawartych w zestawie, jak też materiałów z naszego bezpośredniego otoczenia, w tym materiałów wyrzucanych przez nas lub w naszej okolicy do pojemnika z odpadami. W skład zestawu wchodzi: Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami z 2 otworami wentylacyjnymi – 6 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych – 12 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – 6 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 6 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 3 szt. Podstawka do pojemnika testowego – 3 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 3 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – 1 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – 1 szt. Folia celulozowa – 1 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 1 litr. Naczynie z otrąb pszennych – 1 szt. (talerz) Komposter – 1 szt. (100 ml) Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt. Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt.; Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt. Arkusz 33 etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt. Opakowanie-nosidło – 1 szt. | zestaw | 1 |
|  |  | Zestaw Biodegradacja- pakiet uzupełniający - W skład pakietu: Pojemnik testowy przezroczysty z zatrzaskową pokrywą z 2 otworami wentylacyjnymi – 1 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych – 4 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – 2 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 2 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 2 szt. Podstawka do pojemnika testowego – 1 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 2 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – 5 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – 5 szt. Folia celulozowa – 3 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 2 litry Naczynie z otrąb pszennych – 4 szt. (4 talerze) Komposter – 2 szt. (200 ml. Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt. Arkusz etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek – 33 etykiety | zestaw | 1 |
|  |  | Podstawowy zestaw edukacyjny Biodegradacja to pomoc dydaktyczna umożliwia przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów. Zestaw umożliwi swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania. Służy do testowania stopnia biodegradowalności materiałów zawartych w zestawie, jak też materiałów z naszego bezpośredniego otoczenia, w tym materiałów wyrzucanych przez nas lub w naszej okolicy do pojemnika z odpadami. Skład: Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami z 2 otworami wentylacyjnymi – 3 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych – 6 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – 3 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 3 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 1 szt. Podstawka do pojemnika testowego – 1 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 1 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – 1 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – 1 szt. Folia celulozowa – 1 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 1/2 litra Naczynie z otrąb pszennych – 1 szt. (talerz) Komposter – 1 szt. (50 ml) Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 1 szt. Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 1 szt. Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1 x 10 cm zaokrąglone rogi) – 1 szt. Arkusz etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek – 33 etykiety Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt. Opakowanie-nosidło – 1 szt. | zestaw | 1 |
| 4 | Sita glebowe | Komplet zawiera 6 sit oraz pojemnik z pokrywą. Służą do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde o różnych gęstościach oczek. Metalowe sita wbudowane są w dna plastikowych walcowatych pojemników i posiadają następującą numerację (numery sit): 5, 10, 35, 60, 120 oraz 230 oraz otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,43 / 0,25 / 0,13 / 0,071 mm. | zestaw | 1 |
| 5 | Zestaw do pobierania prób glebowych | Podstawowym elementem zestawu jest przyrząd do pobierania prób i profili glebowych w kształcie metalowego cylindra długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm z nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm. Do przyrządu wsuwana jest wygodna rączka, którą po pobraniu próby można wykorzystać jako tłok. Przyrząd wykonany jest z nierdzewnej stali. W skład zestawu wchodzą: 1) przyrząd do pobierania prób glebowych, 2) nierdzewna łopatka, 3) szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania niewielkich prób lub zsypywania/mieszania ich, 4) słój z szeroką nakrętką, 5) podłużny pojemnik do gromadzenia próby gleby, także w postaci profilu. | zestaw | 1 |
| 6 | Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy | Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. W skład zestawu wchodzi: 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowana skala kolorymetryczna wraz z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych. | zestaw | 1 |
| 7 | Proces Recyklingu pokazujący cykl życia plastiku- forma planszy/plakatu itp. | Zestaw składa się z 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do dyskusji, a dołączone dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm. | zestaw | 1 |
| 8 | Proces Recyklingu pokazujący cykl życia metalu- forma planszy/plakatu itp. | Zestaw powinien składać się z 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do dyskusji, a dołączone dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm. | zestaw | 1 |
| 1.4 |  | Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze |  |  |
| 1 | Lornetka 8x26 WA | Wygodna lornetka kompaktowa o wysokich parametrach: ma szerokopolowe okulary, jest wodoodporna (uszczelnienie wewnętrzne zapewniające brak naprzemiennego procesu odparowywania i skraplania się pary wodnej na szklanych elementach optycznych oraz odporność na pył i dostawanie się mikroorganizmów), posiada tzw. pełne pokrycie wielowarstwowe (ang. Fully Multi Coated Optics), czyli specjalne powłoki na częściach optycznych ograniczające straty światła i antyrefleksy, pryzmaty okularowe z droższego szkła BAK-4, system centralnej regulacji ostrości (zapewnia precyzyjną regulację ostrości za pomocą jednego pokrętła pośrodku), pole widzenia 123m/1000m (wielkość obszaru obserwacji) oraz wielkość tzw. źrenicy wyjściowej 3,25 mm. Lornetka zapewnia powiększenie 8-krotne powiększenie obserwowanego obiektu przy średnicy soczewek 26 mm i wadze 325 g. Parametry (skrót): powiększenie 8x, średnica soczewek 26 mm, kompaktowa szerokopolowe okulary (W.A.), wodoodporna, pełne pokrycie wielowarstwowe (ang. Fully Multi Coated Optics), pryzmaty okularowe BAK-4, system centralnej regulacji, pole widzenia 123m/1000m (403 ft/1000 yds), źrenica wyjściowa (Exit Pupil) 3,25 mm, waga 325 | szt. | 1 |
| 2 | Aparat fotograficzne | Aparaty fotograficzne Aparat fotograficzny z obiektywem Rozdzielczość [mln]: 20 Typ matrycy: CMOS Zoom optyczny: 3.1 x Stabilizacja: optyczna stabilizacja obrazu w obiektywie | szt. | 1 |
| 3 | Pudełka z lupami i miarką do obserwacji okazów | Pudełko z 2 lupami i miarką, 3-częściowe do obserwacji okazów - Przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wysuwających się w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce są otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 7 cm. | szt. | 2 |
| 4 | Mikroskop | Bogato wyposażony mikroskop z wbudowanym w miejsce okularu ekranem LCD 3,5” (8,9 cm), który umożliwia jednoczesną obserwację i studiowanie okazów kilkuosobowej grupie. Powiększenie w zakresie 50x-2000x Dzięki podwójnemu, regulowanemu podświetleniu (LED; zasilanie 230V) – przechodzącemu i odbitemu – pod mikroskopem można obserwować nie tylko preparaty mikroskopowe, ale także niewielkie fragmenty skał i minerałów. Ułatwiają to kolorowe filtry: czerwony, zielony, żółty i niebieski oraz zamontowany stolik mechaniczny do precyzyjnego przesuwu preparatów. Obraz wyświetlany na ekranie LCD można zachować na karcie pamięci SD (brak w zestawie), a także wyświetlać i zachowywać na ekranie komputera (format: jpg) – bezpośrednio lub wczytując z karty – za pomocą dołączonego kabla USB. Rozdzielczość matrycy (CMOS): 5 MPix. Dodatkowymi elementami zestawu są: 5 gotowych preparatów mikroskopowych, czyste szkiełka podstawowe i nakrywkowe oraz prosty zestaw do wykonywania własnych preparatów | szt. | 1 |
| 5 | Mikroskop badawczy trójokularowy | Mikroskop badawczy trójokularowy o wysokich (optyka Semi-Plan) i nowoczesnych parametrach. Posiada oszczędne, jasne podświetlenie LED-owe oraz podwójne zasilanie, z sieci i baterią akumulatorów umożliwiającymi bezprzewodową pracę (bez zasilania zewnętrznego). Posiada wbudowaną ładowarkę oraz dołączony zasilacz zewnętrzny. Podstawowe parametry: powiększenia od 40x do 1000x; okular WF10x oraz 4 achromatyczne obiektywy Semi-Plan: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x oil (amortyzowany) wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczówkowa i regulowany kondensor Abbego skupiający promienie świetlne. Możliwość płynnej regulacji natężenia. | szt. | 1 |
| 6 | Szklane lupy | Komplet 12 szklanych lup z rączką, na podstawie: ⌀ 50 mm – 4 szt., ⌀ 65 mm – 4 szt., ⌀ 75 mm – 4 szt. | zestaw | 1 |
| 7 | Przyrząd do obserwacji przyrody | Przyrząd stanowi powiązany ze sobą zbiór scalonych ze sobą urządzeń: kompas, dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych na siebie), przestrzeń do obserwacji okazów zamknięta obustronnie powiększającymi lupami, lornetka, powiększarka stereoskopowa, gwizdek i heliograf oraz dodatkowe elementy: uniwersalny model zegara słonecznego, kwadrant, latarka, alfabet Morse’a. | szt. | 1 |
| 8 | Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych | Pakiet/zestaw powinien zawierać: Pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka) - 2 szt. Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów (1 szt.) Pudełko z 2 lupami i miarką, do obserwacji okazów (2 szt.) Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów (2 szt.) Mikroskop ręczny LED ze stolikiem 20-40x (1 szt.) Przyrząd do obserwacji przyrody EKO - BIO Plus (1 szt.) Ceratka żółta do wabienia bezkręgowców (1 szt.) Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym teleskopowym (1 szt.) Pojemnik siatkowy do owadów, składany (1 szt.) Lornetka podstawowa, metalowa, gumowana 10x25mm 1 szt. – Latarka-dynamo II - zasilana i doładowywana siłą mięśni - dłonią (niepotrzebne baterie) (1 szt.) Kompas i lupa z linijką, oba wysuwane ze sztywnej plastikowej obudowy (1 szt.) Lupa okularowa 10x, wysuwana (1 szt.) Lupa potrójna 10x wysuwana, 38mm (1 szt.) Lustra płaskie bezpieczne bez szkła 15x15 cm (2 szt.) Skala porostowa A4 foliowana (1 szt.) Pęseta metalowa (1 szt.) Pęseta plastikowa (1 szt.) Pędzelek miękki (1 szt.) Fiolka PS 75 mm z korkiem (3 szt.) Słoik z zakrętką 500 ml (1 szt.) Podkładka A4 z klipsem do pisania (1 szt.) Kredki ołówkowe wielokolorowe 1 kpl. (min. kilkanaście) Linijka z lupą (1 szt.) Naklejki kolorowe z ponad 130 rysunkami fauny i flory, 3 arkusze A4 Łopatka do gleby, chromowana z drewnianym uchwytem (1 szt.) Gwizdek mały ze sznurkiem (3 szt.) Otwarta gra leśno - przyrodnicza (1 szt.) | zestaw | 1 |
| 9 | Prasa do roślin zielonych | Prasa do roślin zielnych wykonana z pełnych płyt drewnianych, dodatkowo dokręcanych śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy roślinne umieszczane wewnątrz. Wymiary: ok. 45 x 30 cm | szt. | 1 |
| 10 | Waga elektroniczna | Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna ("kieszonkowa") 1g/max 1000g. Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń. | szt. | 1 |
| 11 | Zestaw do testowania minerałów | Zestaw do testowania minerałów, pomagający określić cechy minerałów i grupę do których należą. W składzie: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa. | zestaw | 1 |
| 12 | Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1 | Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Parametry: wilgotność względna: 33%...99%; temp. otoczenia: 0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; temperatura (sonda; termopara): -20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; oświetlenie: 4000/40000 Lux; +/-5%; dźwięk: 35..100dB (30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB; DCV (prąd stały): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV +/-1,0%; ACV (prąd zm.): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV; +/-1,0%; 50...400Hz; DCA: 400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,0%; ACA: 400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,2%; Ohm: 400Ω /4/40/400kΩ/4/40MΩ; 0,1 Ω; +/-1,5%. Bezp.: EN 61010-1; CAT III 600V. Wyświetlacz LCD 15 mm, wielopoziomowy, z podświetleniem. Zasilany baterią 9 V. Wymiary: 78 x 170 x 48 mm. Waga: 335 g. | szt. | 1 |
| 13 | Termometr do pomiaru temperatury w cieczach i ciałach stałych | Termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 ⁰C. Dokładność: 0,3. | szt. | 1 |
| 14 | Zlewki miarowe szklane | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. | szt. | 1 |
| 1.5 |  | Inne |  |  |
| 1 | Plansza | Plansza: Ekosystem lasu, 91x130 cm, laminowana, z drążkami - Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana | szt. | 1 |
| 2 | Plansza | Plansza ścienna: Odnawialne źródła energii - Plansza ścienna o wymiarach 70 x 100 cm przedstawia odnawialne źródła energii jakimi są woda, wiatr i Słońce. Dwustronnie foliowana, z zawieszką | szt. | 1 |
| 3 | Puzzle | Oszczędzaj energię i chroń środowisko - edukacyjne puzzle | szt. | 1 |
| 4 | Gra | Gra EKO - BINGO - Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 4 plansze do gry, 39 kolorowych 2-stronnych kart. | szt. | 1 |
| 5 | Puzzle | Recykling odpadów - edukacyjne puzzle - Puzzle pt. „Recykling odpadów” | szt. | 1 |
| 6 | Puzzle | Edukacyjne puzzle - pt. „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko” | szt. | 1 |
| 7 | Puzzle | Edukacyjne puzzle: Odpady (88 elementów w pudełku z podkładką), pakiet 2w1 | szt. | 1 |
| 8 | Filmy dotyczące ekologii ochrony środowiska | Słoma tanim paliwem energetycznym. Film przedstawiający praktyczne rozwiązania w rolnictwie – jak działa piec opalany słomą, jaka jest jego wydajność, opinie użytkowników itp. Na przykład "Słoma tanim paliwem energetycznym" to film edukacyjny prezentujący różne przykłady energetycznego wykorzystania słomy: do ogrzewania małego domku jednorodzinnego, do ogrzewania dużego domu, budynków gospodarczych i szklarni, jako element dużej ciepłowni miejskiej. Proste rysunki animowane wyjaśniają przebiegi technologii. Ważne parametry ekologiczne i ekonomiczne przedstawiono liczbowo na tle obrazów rzeczywistych. | szt. | 1 |
| 9 | Gra | Gra ekoquiz: Czy wiesz jak dbać o środowisko? - Gra zawiera 100 kart z pytaniami i odpowiedziami. Pytania dotyczą parków narodowych w Polsce, lasu, oszczędzania energii, wody, segregacji odpadów oraz odnawialnych źródeł energii. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10 lat. Karty mają wymiary 9 cm x 11 cm. | szt. | 1 |
| 10 | Gra | Kolorowy świat odpadów -edukacyjna gra planszowa Celem gry jest pokazanie dzieciom i nauczenie ich prawidłowego postępowania z odpadam oraz wskazanie nie ekologicznych nawyków, których powinny unikać. W trakcie gry uczestnicy natrafiają na scenki przedstawiające pozytywne lub negatywne zachowania dotyczące odpadów. Reguły gry wymuszają opisywanie przez dzieci cech pozytywnego zachowania, za co są nagradzane. | szt. | 1 |
| 11 | Plansza | Plansza ścienna: Jak prawidłowo segregować odpady. Plansza bardzo obrazowo prezentuje rodzaje odpadów oraz prawidłowy sposób ich segregacji. Oprócz realistycznych zdjęć (a nie ogólnych rycin), pod każdym z pojemników na odpady widnieją dodatkowe wskazówki i zasady segregacji (zbiórki) danego rodzaju odpadów. Na przykład, w przypadku papieru jedna z zasad to: „nie wrzucamy lakierowanego lub foliowanego papieru, tapet”), a przykładami informacji dodatkowych, mających zachęcić do prawidłowego segregowania odpadów, są: „udział stłuczki szklanej w wytopie szkła może osiągnąć 75%”, „odpady z tej grupy /plastik/ są znakomitym surowcem do produkcji wyposażenia sportowo-turystycznego”. Obecna, nowa wersja planszy przedstawia zasady segregowania odpadów zgodnie z zasadami wprowadzonymi od 1 lipca 2017 r. Wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i foliowana (na życzenie dostarczana bez foliowania) | szt. | 1 |

Część 2.  Dostawa wyposażenia

| L/p |  | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Stół do pracowni przyrodniczej | Stół typu wyspa nie mniej niż 1200 x 1600, blat kolor buk oklejony okleiną pcv Boczna część stołów wyposażona w szuflady z przelotem kablowym Podstawa stołu nogi Ø 60 | Szt. | 2 |
| 2.2 | Tablica szkolna suchościeralna magnetyczna 150/100 | Opis powierzchni - powierzchnia biała typu A (idealnie gładka). Jest to najczęściej spotykany rodzaj powierzchni białej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje odbiorca. Na wierzchu powłoka akrylowo-poliestrowa o grubości 25 mikronów, utwardzana w temperaturze 275 °C. Bardzo trwała i odporna na zarysowania. Wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna. Piszemy po niej wszelkimi markerami do tablic białych. Producentem jest polska huta. Wymiary gabarytowe ok długość 1515 mm szerokość 1010 mm waga 21 kg | Szt. | 1 |
| 2.3 | Witryna wisząca WW5-PG. | Standardowe rozmiary: 100x80x25 Witryna dwuskrzydłowa została wykonana z profili aluminiowych, które produkowane są przez Grupę Kęty S.A. Profile są anodowane na srebrny kolor. Drzwi wzmocnione otwierają się na bok i są zamykane na solidny zamek patentowy. W tylnej części gabloty znajduje się blacha, która pokryta jest białym matowym kolorem. Profile aluminiowe zostały połączone nieostrymi głowicami, które wykonane są z tworzywa sztucznego. W środku są założone szklane półki z regulacją wysokości. | Szt. | 2 |

Część 3. Szkolenie nauczycieli

- Szkolenie dla 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rudkach dotyczące wykorzystania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

- Cel szkolenia: zwiększenie kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej oraz rozwijania u uczniów postaw i umiejętności badawczych z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Program szkolenia: zagadnienia związane z realizacją edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w oparciu o wybrane zestawy doświadczalne zawarte w „Katalogu pomocy dydaktycznych" stanowiącym załącznik do Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wymienione w części I załącznika do niniejszego formularza oferty.

Termin realizacji szkolenia: do 30 sierpnia 2018 r. (dokładna data szkolenia oraz dane nauczyciela/ nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rudkach wyznaczonych do udziału w szkoleniu zostaną ustalone po podpisaniu umowy).

- Podczas szkolenia tworzone będą warunki do nauczania eksperymentalnego oraz rozwijania postaw badawczych u uczniów szkoły podstawowej.

- Tematy szkolenia:

 Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna

 Ochrona wód

 Ochrona gleb i powierzchni Ziemi

 Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze

Uwaga: Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji. Jeżeli została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń będzie opiniowana przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, ze są one rzeczywiście równoważne.