Załącznik nr 1

Wymiana 120 mb ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Jeleniowie.

# Zakres zadania obejmuje:

# 1) Demontaż starego ogrodzenia (stare ogrodzenie do odzysku dla zamawiającego).

# 2) Wykonanie grodzenia z paneli ogrodzeniowych wysokości 1,5 m, długość 120mb.

# Ogrodzenie należy wykonać z panela ogrodzeniowego ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze ciemnozielonym wraz z podmurówką betonową w wysokości min. 25cm.

# Parametry techniczne pojedynczego panela:

# - Długość panela 2,5 m;

# - Wysokość panela 1,5 m.

# - Wzmocnienie typu V – trzy wzmocnienia;

# - Wysokość słupka: min 2,2m;

# - Liczba mocowań na słup pośredni, końcowy: 3 szt;

# - Wymiar oczka – 50x200 mm;

# - Średnica drutu – 5mm;

# Podmurówka betonowa:

# - Wysokość płyty- min 25cm;

# Szerokość płyty – min 5cm;

# Łącznik podmurówki:

# - Łącznik początkowy – 1szt;

# - Łącznik końcowy – 1szt;

# - Pozostałe łączniki: przelotowe.