# KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

| L.p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SALA KLASY 0-1 |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR.W 3 1009-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o ér.ponad 50 do 100 mm (15.3*2 )+3 | m m | 33.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.600 |
| 2 d.1 | KNR.W4 01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,6*5,7 | m² | 49.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.020 |
| 3 d.1 | KNR-W 401 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej 15,3*0,8+4*4,88*1,25 | m² | 124.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.840 |
| 4 d.1 | KNR.W 401 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.4*4,88*1.25*01 | m³ | 2.074 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.074 |
| 5 d.1 | KNR.W 2. 02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 15.3*0.6*0.6 | m³ | 5.508 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.508 |
| 6 d.1 | KNR.W 4. 01 0105-06 | Usunięcie gruzu z budynku 124*O.06+2.07 | m³ | 9.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.510 |
| 7 d.1 | KNR-W 4. 01 0109-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i žužlobetonowych na odległość 1 km 124*O.06+2.07 | m³ | 2.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.300 |
| 8 d.1 | KNR.W 202 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i už. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 2.3 | m³ | 2.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.300 |
| 9 d.1 | KNR-W 202 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 125 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 10 d.1 | KNR-W 2. 02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 0 10 mm Krotność 4 125 | m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 11 d.1 | KNR-W 202 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 125 | m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 12 d.1 | KNR-W 401 0703-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 13.938 | m2 | 13.938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.938 |
| 13 d.1 | KNR-W 401 0704-01 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 13.938 | m2 | 13.938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.938 |
| 14 d.1 | KNR.W 401 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłožu z cegły, pustaków ceramicznych, gazopianobetonów o pow. do 2 rn2 w 1 miejscu 13.938 | m2 | 13.938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.938 |
| 15 d.1 | KNR-W 401 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 143.972 | rn2 | 143.972 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.972 |
| 16 d.1 | KNR-W 401 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.02 | rn2 | 49.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.020 |
| 17 d.1 | KNR-w 401 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.950 | rn2 | 94.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.950 |
| 18 d.1 | KNR-W 4. 01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 15.30 | m | 15.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.300 |
| 19 d.1 | KNR-W 4. 01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.34*1.96*4 | rn2 | 10.506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.506 |
| 20 d.1 | KNR.W 4. 01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*0.2 | rn2 | 1.800 |  |
|  | 2 | SALA klasy ll-III i sala Przedszkolna |  |  |
|  | 21 d.2 | KNR.W 4. 01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 5.70*8.67*2 |  | rn2 m2 | 98.838 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 98.838 |
|  | 22 d.2 | KNR.W 4. 01 0701-01 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 rn2 (8.67+3.32)*0.6*2 |  | m2 | 14.388 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.388 |
|  | 23 d.2 | KNR-W 4. 01 0703-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 7.194*2 |  | m2 | 14.388 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.388 |
|  | 24 d.2 | KNR.W 4. 01 0704-01 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 7.194*2 |  | m2 | 14.388 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.388 |
|  | 25 d.2 | KNR-W 01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ścianach i stupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 rn2 w I miejscu 7.194*2 |  | m2 | 14.388 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.388 |
|  | 26 d.2 | KNR.W 4. 01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.7*8.67+ (5.7+8.67)*3.32*2*2 |  | m2 | 240,253 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 240.253 |
|  | 27 d.2 | KNR-W 01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.70*8.67*2 |  | rn2 | 98.838 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 98.838 |
|  | 28 d.2 | KNR-W 401 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.7+8.67)*3.32*2*2 |  | rn2 | 190.834 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 190.834 |
|  | 29 d.2 | KNR-W 401 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.34*1.96*3.2 |  | rn2 | 15.758 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 15.758 |
|  | 30 d.2 | KNR-W 401 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*2*2 |  | m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |